## Slide 2
강대한 | 곽승근 | 박준 | 박세봉 | 서정훈 | 배동인
남구현 | 이종민 | 유호성 | 이신석 | 이주원 | 나재원

## Slide 8
1. 디지털 입력 명세서 (Digital Input: 16점)
  PLC 주소: P00000 ~ P0000F
  신호 방식: DC 24V Sink/Source 타입

## Slide 9
No. | PLC P주소 | 태그명 (Symbol) | 연결 장치 / 센서 | 접점 방식 | 비고
1 | P00000 | - | - | - | -
2 | P00001 | PB1 | 신호등 운용 | NO (A접점) | ESP 4ch릴레이 K1 NO (A접점)
3 | P00002 | - | - | - | -
4 | P00003 | PB2 | 점멸등 운용, 시퀀스 초기화 | NC (B접점) & NO (A접점) | ESP 4ch릴레이 K2 NO (A접점)
5 | P00004 | - | - | - | -
6 | P00005 | - | - | - | -
7 | P00006 | - | - | - | -
8 | P00007 | - | - | - | -
9 | P00008 | - | - | - | -
10 | P00009 | EMG_Input | Capacitive 센서 동작 시 P0002C 출력, 신호등 시퀀스 초기화 | - | -
11 | P0000A | - | - | - | -
12 | P0000B | - | - | - | -
13 | P0000C | - | - | - | -
14 | P0000D | - | - | - | -
15 | P0000E | - | - | - | -
16 | P0000F | - | - | - | -
1. 디지털 입력 명세서 (Digital Input: 16점)

## Slide 10
2. 디지털 출력 명세서 (Digital Output: 16점)
  PLC 주소: P00020 ~ P0002F
  신호 방식: 릴레이 출력 (접점 정격: AC 250V)
  COM 그룹: COM0 ~ COM3 (AC 220V 부하)

## Slide 11
2. 디지털 출력 명세서 (Digital Output: 16점)
No. | PLC P주소 | 태그명 (Symbol) | 구동 대상 (Actuator) | 전원/공통 | 비고
1 | P00020 | RL_C1 | TB1 신호등 적색 램프 | AC 220V (COM0) | -
2 | P00021 | GL_C1 | TB1 신호등 녹색 램프 | AC 220V (COM0) | -
3 | P00022 | YL_C1 | TB1 신호등 황색 램프 | AC 220V (COM0) | -
4 | P00023 | RL_C2 | TB2 신호등 적색 램프 | AC 220V (COM0) | -
5 | P00024 | GL_C2 | TB2 신호등 녹색 램프 | AC 220V (COM1) | -
6 | P00025 | YL_C2 | TB2 신호등 황색 램프 | AC 220V (COM1) | -
7 | P00026 | RL_C3 | TB3 신호등 적색 램프 | AC 220V (COM1) | -
8 | P00027 | GL_C3 | TB3 신호등 녹색 램프 | AC 220V (COM1) | -
9 | P00028 | YL_C3 | TB3 신호등 황색 램프 | AC 220V (COM2) | -
10 | P00029 | RL_C4 | TB4 신호등 적색 램프 | AC 220V (COM2) | -
11 | P0002A | GL_C4 | TB4 신호등 녹색 램프 | AC 220V (COM2) | -
12 | P0002B | YL_C4 | TB4 신호등 황색 램프 | AC 220V (COM2) | -
13 | P0002C | EMG_Output | GL_C1, RL_C2, RL_C3, RL_C4 점등, 14pin 릴레이 여자 시켜 COM0, COM1, COM2 전원 차단 | AC 220V (COM3) | -
14 | P0002D | - | - | AC 220V (COM3) | -
15 | P0002E | - | - | AC 220V (COM3) | -
16 | P0002F | - | - | AC 220V (COM3) | -

## Slide 12
Main Control &
PLC Circuit Diagram

## Slide 13
Operator &
Signal Lamp Circuit Diagram

## Slide 14
Terminal Block Diagram

## Slide 15
라이브러리와 설정값
  라이브러리
  사용자 설정 및 전역

## Slide 16
1) 라이브러리

## Slide 17
2) 사용자 설정 및 전역

## Slide 18
2) 사용자 설정 및 전역

## Slide 19
2. WebSocket
  토큰 생성
  연결 상태 및 인증
  릴레이 상태 브로드캐스트
  TOGGLE 명령과 GPIO 출력

## Slide 20
1) 토큰 생성

## Slide 21
2) 연결 상태 및 인증

## Slide 22
3) 릴레이 상태 브로드캐스트

## Slide 23
4) TOGGLE 명령과 GPIO 출력

## Slide 24
화면 채널 | 배열 인덱스
1 | 0
2 | 1
3 | 2
4 | 3
ESP8266 핀 | GPIO
D1 | 5
D2 | 4
D3 | 0
D4 | 2
2. WebSocket

## Slide 25
３. HTTP 처리, 초기화, 메인 루프
  페이지 인증 및 404 처리
  setup() 초기화
  loop() 이벤트 처리
Notes: ㄹㅇㄷ

## Slide 26
1) 페이지 인증 및 404 처리

## Slide 27
1) 페이지 인증 및 404 처리

## Slide 28
2) setup() 초기화

## Slide 29
3) loop() 이벤트 처리

## Slide 33
시리즈 | : | IPC Series(wXP)
모델 | : | PC/AT
해상도 | : | 1600x900
버전 | : | 3.9
연결 | : | 192.168.0.1:2143 (시뮬레이션)

## Slide 36
1. HMI 점멸등 운전

## Slide 37
1. HMI 신호등 운전

## Slide 38
1. HMI 근접센서 운전

## Slide 40
ESP Wifi QR
Web Page QR

## Slide 41
ID | : | admin
PW | : | team_B_261023_kopo!
PW QR | : |